## Slide 1: 应用中心ANR解决最佳实践 马瑞 2017.3

## Slide 2: 背景
背景&困难
  项目遗留ANR数量和类型数量庞大
  各项目长期修复率低，基本为0%
  没有解决计划，对分析ANR缺少思路
目标
  2/15号前ANR数量迅速收敛到100以下
  有效措施保障ANR数量能长期维持在100以下

## Slide 3: 问题分析
经过定性和定量分析，应用中心ANR有2个特点
原因比较集中：
  50%是由主线程做数据库、IO、等耗时操作导致的ANR
  20%是由消息堆积引起的ANR
  20%是由线程优先级过高引起的ANR
  10%由其他原因导致的ANR
数量较多，需要有非常规方法快速收敛

## Slide 4: 整体解决思路
第一轮修改（1/3~1/11）分析，修改下列“反模式”，预计关闭30%/70%（类型/数量） |  |  | 
id | 修改项 | 解决方法 | 
1 | 主线程访问数据库/文件/网络 | 异步线程做耗时操作 | 
2 | 线程优先级、数量 | 降低不重要线程优先级 | 
3 | 消息堆积 | 优化重复消息，及时取消，避免堆积。 | 
第二轮修改（1/14~2/9）全面排查：预置/打开工具开关，小团队进行全用例测试，收集log，集中修改。关闭剩余问题 |  |  | 
id | 修改项 |  | 工具/方法
1 | 内存使用，目标是内存变化平缓 |  | Android Monitor
2 | 界面过度绘制，例如动画、重画区域、GPU使用 |  | settings
3 | 主线程做长耗时操作，目标是不超过16ms |  | nubialog/或自己实现记录
4 | 主线程访问数据库/文件/网络 |  | StrictMode

## Slide 5: 第一轮修改分析思路：ANR日志分析总结
通过通过前期的日志分析，总结ANR日志分析的经验，便于后续分析其他ANR问题：
  1）找到ANR发生的时间，ANR类型，发生ANR应用的PID
  2）分析trace文件，在trace文件中查找发生ANR的应用的调用栈，线程信息
  3）在system log中查找发生ANR时CPU usage
  4）查看main log和event log中是否有其他有用信息
分析trace.txt
Main thread is blocked？
确认阻塞类型
在trace.txt中检查跨进程传输的数据量是否异常
找到异常，解决
检查业务逻辑，找到锁持有源头
解决
是
否
Wait lock
Wait binder transaction
是
否
继续分析main/event/kernel log

## Slide 6: 第一轮修改分析思路：ANR问题类型整理
类型1：Service处理超时
  Service运行在应用程序的主线程，如果Service的执行时间超过20秒，则会引发ANR。
  1）一般先排查一下在Service的生命周期函数中(onCreate(), onStartCommand()等)有没有做耗时的操作，譬如复杂的运算、IO操作等。
  2）如果应用程序的代码逻辑查不出问题，就需要深入检查当前系统的状态：CPU的使用情况、系统服务的状态等，判断当时发生ANR进程是否受到系统运行异常的影响。
类型2：Broadcast处理超时
应用程序可以注册广播接收器，实现BroadcastReceiver.onReceive()方法来完成对广播的处理。
通常，这个方法是在主 线程执行的，Android限定它执行时间不能超过10秒，否则，就会引发ANR。

## Slide 7: 第一轮修改分析思路：ANR问题类型整理
类型3： Input处理超时
  输入事件必须在5秒内处理完毕。在派发一个输入事件时，会判断当前输入事件是否需要等待，如果需要等待，则判断是否等待已经超时，超时就说明发生了ANR。
  Input超时是我们遇到次数占比较多的。
  场景1: 窗口处于paused状态，不能处理输入事件
  场景2: 窗口还未向InputDispatcher注册，无法将事件派发到窗口
  场景3: 窗口和InputDispatcher的连接已经中断，即InputChannel不能正常工作
  Waiting because the [targetType] window is paused
  Waiting because the [targetType] window’s input channel is not registered with the input dispatcher. The window may be in the process of being removed.
  Waiting because the [targetType] window’s input connection is [status]. The window may be in the process of being removed

## Slide 8: 第一轮修改分析思路：ANR问题类型整理（2）
类型3： Input处理超时
  场景4: InputChannel已经饱和，不能再处理新的事件
  场景5: 对于按键类型(KeyEvent)的输入事件，需要等待上一个事件处理完毕
  场景6:对于触摸类型(TouchEvent)的输入事件，可以立即派发到当前的窗口，因为TouchEvent都是发生在用户当前可见的窗口。但有一种情况， 如果当前应用由于队列有太多的输入事件等待派发，导致发生了ANR，那TouchEvent事件就需要排队等待派发。
  Waiting because the [targetType] window’s input channel is full. Outbound queue length: %d. Wait queue length: %d
  Waiting to send key event because the [targetType] window has not finished processing all of the input events that were previously delivered to it. Outbound queue length: %d. Wait queue length: %d
  Waiting to send non-key event because the %s window has not finished processing certain input events that were delivered to it over %0.1fms ago. Wait queue length: %d. Wait queue head age: %0.1fms

## Slide 9: 第二轮修改：日志抓取方式
id | 修改项 | 工具/方法 | 工具配置
1 | 内存使用，目标是内存变化平缓 | Android Monitor | Android Studio自带工具，详细使用参见部门wiki：http://10.206.63.239:8080/nubiaWiki/webdoc/view/Pub00000000593afcc4015a4cea8dcf0359.html
2 | 界面过度绘制，例如动画、重画区域、GPU使用 | settings | 设置->开发者模式->调试GPU过度绘制
3 | 主线程做长耗时操作，目标是不超过16ms | nubialog/或自己实现记录 | adb shell setprop debug.nubia.activity_delay 16 adb shell setprop debug.nubia.service_delay 16 adb shell setprop debug.nubia.receiver_delay 16 adb shell setprop debug.nubia.message_delay 16 然后启动应用中心进行测试，抓取日志
4 | 主线程访问数据库/文件/网络 | StrictMode | 代码中启用严苛模式 StrictMode.setThreadPolicy(new StrictMode.ThreadPolicy.Builder() .detectDiskReads() .detectDiskWrites() .detectNetwork() .penaltyLog() .penaltyFlashScreen() .build());
5 | 线程数量，优先级 | Adb 命令 | 抓取线程的日志信息 ，需要使用android N的机器进行测试 adb shell top -t -m 30 -d 3 >thread.txt 分析thread.txt

## Slide 10: 第二轮修改：快速解决线程导致的ANR
主线程耗时问题和线程优先级问题比较严重，为了快速解决问题，我们有个猜想：
是否可以通过简单异步线程的方式解决主线程问题和调整线程优先级解决线程问题。
为了验证该猜想我们进行了一些实验，得到结论如下
  线程的优先级直接会对UI线程造成不同的影响，如果工作线程优先级过高，则会直接影响UI线程的工作效率，容易造成卡顿等问题，
  如果优先级比较低，则影响有限。建议不要将线程优先级设置为THREAD_PRIORITY_DISPLAY，如果某些操作可以延迟执行，则可以设置为THREAD_PRIORITY_BACKGROUND
  除非有特殊业务需求，尽量不要让线程工作时间太长，否则容易造成CPU占用率过高。
  尽量避免同时创建过多线程，否则容易造成句柄超过1024，导致crash

## Slide 11: 解决验证
Chart: 2017Q1 业务软件部ANR遗留总量趋势
| 42744 | 42751 | 42757 | 42772 | 42749 | 42782 | 42786 | 42793 | 42800 | 42807
应用中心 | 1528 | 455 | 247 | 632 | 637 | 47 | 109 | 76 | 111 | 99
主题浏览器 | 269 | 297 | 232 | 425 | 77 | 91 | 166 | 93 | 76 | 66
视界 | 210 | 193 | 198 | 167 | 84 | 79 | 86 | 76 | 108 | 83

## Slide 12: 分析案例
附应用中心具体分析实例，供各位参考